Общество с ограниченной ответственностью «Гиперион»

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 80

ОГРН 1106183002056, ИНН 6150063748, КПП 615001001

ФИЛЬТР ИЛОВЫЙ (МЕШОЧНЫЙ)

ИФ-А-4

ПАСПОРТ

2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Гиперион»

Данный материал является интеллектуальной собственностью ООО «Гиперион». Запрещается тиражировать, передавать другим организациям и лицам. Права ООО «Гиперион» защищены действующим законодательством Российской Федерации. Использование разрешается только при заключении «Соглашения об использовании» и в рамках описанных в нем прав.

ФИЛЬТР ИЛОВЫЙ (МЕШОЧНЫЙ)

ИФ-А-4

ПАСПОРТ

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	2

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	3

4.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

5.	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)	5

6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ	6

7.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6

8.	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	7

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ . СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8

СВЕДЕИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8

РЕМОНТ И УЧЁТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	9

УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	9

УЧЕТ РАБОТЫ	10

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	11

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК	12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ	13

ХРАНЕНИЕ	14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ – ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Фильтр иловый (мешочный) «ИФ-А-4» (далее по тексту – фильтр, иловый фильтр) предназначен для циклического обезвоживания стабилизированного избыточного активного ила и осадка, образующегося на очистных сооружениях канализационных сточных вод.

Фильтр представляет собой конструкцию полнозаводского изготовления, выполненную из полипропиленовых  квадратных и круглых труб (см. рисунок 1). Мешки из фильтровальной ткани на рисунке 1 условно не показаны.

Рисунок 1. Фильтр иловый (на 4 мешка)

Завод изготовитель: ООО «Гиперион»

Контактные данные: тел (863) 303-23-50

Почтовый адрес завода-изготовителя: Россия, 346400, г. Новочеркасск,

ул. Комитетская 80.

Дата изготовления 03.2022 год Заводской номер изделия № 4-026/22 Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.31343/21 Срок действия c 05.03.2021 г. по 04.03.2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры фильтра (ширина х длина х высота), мм | 500х2000х1500 |
| 2 | Количество мешков, шт | 4 |
| 3 | Вес в транспортном положении, кг | 70,7 |

# УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Исходный осадок или уплотненный активный ил  из аэробного стабилизатора по напорному трубопроводу подается в иловый фильтр «ИФ-А-4». Процесс обезвоживания на иловом фильтре с добавлением флокулянта производится в полуавтоматическом режиме, а именно: вручную закрепляются хомутами 4 мешка из фильтровальной ткани на горловинах бака илового фильтра и прижимаются фиксирующей сеткой.

За время процесса обезвоживания многократно повторяется цикл, состоящий из заполнения бака илового фильтра избыточным активным илом и последующей его фильтрации через ткань мешков. По истечении  времени процесс обезвоживания прекращается, мешки вручную снимаются с горловин бака илового фильтра и вывозятся к утвержденному месту утилизации.

Обезвоживание происходит в присутствии флокулянта (установка приготовления и дозирования флокулянта в комплект поставки илового фильтра не входит) при температуре окружающей среды от плюс 10 ºС до плюс 40 ºС, относительной влажности воздуха не более 75 %.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 – Комплектность поставки илового фильтра «ИФ-А-4»

| № поз. | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Корпус фильтра | B=500 мм L=2000 мм Н=1500 мм | шт. | 1 | ООО «Гиперион», Россия |
| 2 | Трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой | DN63 полипропилен | компл. | 1 | ООО «Гиперион», Россия |
| 3 | Фильтрующий мешок | V=50 л | шт. | 4 | ООО «Гиперион», Россия |
| 4 | Упаковка | в соответствии с тех. документацией |  |  |  |
| 5 | Техническая документация |  | компл. | 1 | ООО «Гиперион», Россия |

# РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурс изделия до первого _________________ капитального______________ (среднего, капитального) ремонта_________________5_(Пять) лет_______________________________ параметр, характеризующий наработку в течение срока службы _25_ лет, в том числе срок хранения 1 (один)_ лет (года) __________________ без упаковки __________________________ в консервации (упаковке) изготовителя, _____________________в складских помещениях _________________________ в складских помещениях, на открытых площадках и т. П. Межремонтный ресурс____________2 (два) года _________________________ параметр, характеризующий наработку при текущем, среднем и капитальном ремонте (ах) в течение срока службы 25 лет Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. Директор Гурьянов В.В. Должность Личная подпись Расшифровка подписи МП 03.2022г. месяц, год

- Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

- Изготовитель обязуется устранить любые дефекты или брак Изделия, выявленные в период срока Гарантийной эксплуатации Изделия, при условии соблюдения потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

- Установленный Изготовителем срок Гарантийной эксплуатации составляет 12 месяцев, начиная с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня ее поставки (передачи) первому Покупателю (исключение составляет комплектующее оборудование сторонних производителей входящее в комплект поставки, гарантийные сроки которого установлены в соответствующих паспортах оборудования этих производителей) и только в случае выполнения монтажных работ под контролем представителей Изготовителя (шефмонтаж) и пуско-наладочных работ непосредственно представителями Изготовителя.

- При предъявлении претензий, потребитель должен составить акт рекламации и приложить документ с пометкой о дате продажи первому Покупателю.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Иловый фильтр (мешочный) «ИФ-А-4» № 4-026/22____ наименование изделия обозначение заводской номер Упакован(а) ООО «Гиперион» _ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. Директор Гурьянов В.В. Должность Личная подпись Расшифровка подписи МП 03.2022г. месяц, год

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Иловый фильтр (мешочный) «ИФ-А-4» № 4-026/22____ наименование изделия обозначение заводской номер изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. МП Гурьянов В.В. личная подпись расшифровка подписи 03.2022г. месяц, год

# ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

- Гарантийные обязательства теряют силу при внесении потребителем изменений в схему или конструкцию изделия, а также при нарушении правил ее эксплуатации.

- Гарантийные обязательства распространяются только на работы, связанные с монтажом, наладкой и пуском изделия в эксплуатацию под руководством шефмонтажа или бригадой монтажно-наладочного участка ООО «Гиперион».

- ООО «Гиперион» оставляет за собой право модификации  и внесения изменений в комплект поставки (см. таблицу 4.1), направленных на улучшение технических характеристик.

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ . СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СВЕДЕИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление | Открепление |  |

# РЕМОНТ И УЧЁТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

# УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | выполнившего работу | приняв-шего работу |  |

# УЧЕТ РАБОТЫ

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполне- ния | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | принявшего работу |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

| Дата | Наименование работы и причина её выполнения | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Принявшего работу |  |

# ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи- нальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

| Наименование и обозначение составной части изделия | За- вод- ской номер | Дата изготовления | Перио- дич- ность осви- детель- ствова- ния | Освидетельствование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очеред- ного освиде- тель- ствова- ния | Дата | Срок очеред- ного освиде- тель- ствова- ния | Дата | Срок очеред- ного освиде- тель- ствова- ния |  |

# ХРАНЕНИЕ

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приёмки на хранение | Снятие с хранения |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1