Общество с ограниченной ответственностью «Гиперион»

346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 80

ОГРН 1106183002056, ИНН 6150063748, КПП 615001001

СЕПАРАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

AGMA-МС-SOP-10

ПАСПОРТ

2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «Гиперион»

Данный материал является интеллектуальной собственностью ООО «Гиперион». Запрещается тиражировать, передавать другим организациям и лицам. Права ООО «Гиперион» защищены действующим законодательством Российской Федерации. Использование разрешается только при заключении «Соглашения об использовании» и в рамках описанных в нем прав.

СЕПАРАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

AGMA-МС-SOP-10

ПАСПОРТ

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	2

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	3

4.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

5.	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТА/СТЕКЛОПЛАСТИКА	5

5.	БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ	16

6.	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)	18

7.	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ	19

8.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	19

9.	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	20

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ . СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	21

СВЕДЕИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	21

РЕМОНТ И УЧЁТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	22

УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	22

УЧЕТ РАБОТЫ	23

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	24

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК	25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ	26

ХРАНЕНИЕ	27

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ – ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сепаратор предварительной очистки «AGMA-МС-SOP-10» (далее сепаратор) предназначен для одновременного отделения грубых и мелких взвесей, нефтепродуктов, жира и масла растительного и животного происхождения из поверхностных и промышленных сточных вод.

Сепаратор представляет собой вертикальный цилиндр с конусообразной нижней частью, выполненный из металлокомпозита с химически стойким покрытием (см. рисунок 2).
         Сепаратор является изделием полной заводской готовности и поставляется на площадку уже вмонтированным в усреднитель «AGMA-МС-PCП-К-10» (заводской №01372). Расположение сепаратора в усреднителе см. рисунок 1.

Рисунок 1. Расположение сепаратора в усреднителе

Завод изготовитель: ООО «Гиперион»

Контактные данные: тел (863) 303-23-50

Почтовый адрес завода-изготовителя: Россия, 346400, г. Новочеркасск,

ул. Комитетская 80.

Дата изготовления 03.2022год Заводской номер изделия № 01372-1 Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.72205/21 Срок действия c 26.03.2021г. по 24.03.2026г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры сепаратора (диаметр х длина), мм | 1500х3500 |

# УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Очистка производственного стока имеет специфические особенности, обусловленные тем, что очистные сооружения должны обеспечивать высокую степень чистоты сбрасываемой воды, быть простыми и надежными в эксплуатации.

Сепаратор предварительной очистки представляет собой  конструкцию с конусообразной нижней частью, обеспечивающую движение твердых частиц

(см. рисунок 2). Сепаратор устанавливается в резервуар усреднителя.

Действие сепаратора основано на принципе реализации пульсирующего спи-ральнозавитого потока при одновременном действии эффекта сергегации.

Внутренние стенки покрыты олеофобным покрытием, обеспечивающим сергегирующий эффект (отделение крупных тяжелый частиц).

Устройство  обеспечивает одновременную сепарацию взвешенных веществ и нефтепродуктов/масел из воды, при этом при прохождении стоков взвешенные вещества под действием центробежной силы и силы гравитации вытесняются к внешним стенкам и оседают вниз, а нефтепродукты, как более легкая среда стремятся к внутренним стенкам  и поднимается вверх к центру. Откачка всплывших нефтепродуктов осуществляется насосным агрегатом в емкость накопления нефтепродуктов. Осадок, образовавшийся в процессе сепарации, с помощью шламового погружного насоса отводится в станцию на участок стабилизации.

Очищенная вода после процесса сепарации в самотечном режиме направляется в камеру усреднителя.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 – Комплектность поставки сепаратора предварительной очистки «AGMA-МС-SOP-10»

| № поз. | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сепаратор (смонтирован в корпусе резервуара) | D=1500мм H=3500мм металлокомпозит | шт. | 1 | ООО «Гиперион», Россия |
| 2 | Оборудование | компл. | 1 | ООО «Гиперион», Россия |
| 2.1 | Насос отвода осадка из сепаратора | Ампика CSP-507P | шт. | 2 | ООО «Гиперион», Россия |
| 2.2 | Насос отвода всплывающих веществ | Бурун ПФ 1,8/4-0,55/4 | шт. | 1 | ООО «Гиперион», Россия |
| 3 | Техническая документация |  | компл. | 1 | ООО «Гиперион», Россия |

Рисунок 2. Сепаратор предварительной очистки

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТА/СТЕКЛОПЛАСТИКА

Работы по монтажу металлокопозитных/стеклопластиковых изделий могут осуществлять организации, имеющие разрешительные документы на выполнение такого рода деятельности.

Все исполнители (инженерно-технический персонал и рабочие) занятые на монтаже изделий должны быть предварительно ознакомлены со спецификой работ, в частности с технологическими особенностями изделий из металлокомпозита/стеклопластика.

При производстве работ со металлокомпозитными/стеклопластиковыми изделиями впервые, весь персонал до начала работ должен пройти вводный инструктаж по особенностям монтажа металлокопозитных/стеклопластиковых изделий.

До начала монтажа металлокопозитных/стеклопластиковых изделий должны быть выполнены следующие работы:

- организационно-техническая подготовка;

- установлены временные здания и сооружения, необходимые для производства работ;

- выполнена разбивка котлована и определены его границы;

- произведена расчистка строительной площадки, плодородный слой почвы снят и уложен в отвал в размерах, установленных проектом;

- проведены мероприятия по отводу талых и поверхностных вод;

- вдоль трассы установлены временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;

- устроено временное электроосвещение и ограждение котлована.

4.1 Транспортировка, погрузка, разгрузка, хранение

Транспортировка и хранение металлокопозитных/стеклопластиковых изделий и материалов осуществляется в соответствии с ТУ и данными рекомендациями.

Металлокомпозитные/стеклопластиковые изделия транспортируются любым видом транспорта (автомобильным, железнодорожным) в закрепленном состоянии, препятствующем их перемещению, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

Металлокомпозитные/стеклопластиковые изделия следует оберегать от столкновения, падения, ударов и нанесения механических повреждений.

При перевозке изделия необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы: резиновые жгуты и кольца, ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена.

Сбрасывание металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий

с транспортных средств не допускается!!!

За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на строительной площадке ответственность несет Заказчик.

При погрузке, разгрузке изделий из металлокомпозита/стеклопластика их подъем и опускании производят краном или другим погрузочно-разгрузочным механизмом, в зависимости от длины и типов стропов, обхватывая емкость в двух местах или с помощью монтажных петель, соблюдая меры безопасности. Грузозахватное устройство (нейлоновые стропы) должны соответствовать весу емкости.

Запрещается использовать стальные троса или цепи для поднятия или перемещения корпуса металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий!!!

Металлокомпозитные/стеклопластиковые изделия могут храниться под навесом или на открытых площадках при любых погодных условиях.

Обычно металлокомпозитные/стеклопластиковые изделия на строительных площадках хранят на открытом ровном месте, располагая их на подкладках из брусьев. Во избежание скатывания фиксируются стопорами с двух сторон.

Место хранение металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий должно быть ограждено для предотвращения механических повреждений строительной техникой.

На площадке должен быть предусмотрен отвод атмосферных осадков и грунтовых вод. Внутри изделий и на соединительных частях не должно быть грязи, снега, льда и посторонних предметов.

Диапазон, хранения металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий от -40 до +50 С.

Металлокомпозитные/стеклопластиковые емкости и изделия нельзя подвергать открытому пламени, длительному интенсивному воздействию тепла (нагревательные приборы не ближе 1 метра), различным жидким растворителям.

Запрещается волочение емкости по грунту

до места складирования и монтажа!!!

Если изделия раскладываются вдоль котлована, до разработки котлована, их нужно располагать таким образом, чтобы при маневре техники они не были повреждены и персонал, обслуживающий технические средства, мог видеть расположенные изделия.

В случаи длительного хранения (более 1 года) металлокомпозитные/стеклопластиковые изделия необходимо разместить на ровной поверхности под навесом или накрыть брезентом или другим плотным материалом.

Металлокомпозитные/стеклопластиковые изделия, находящиеся на длительном хранении более 1 года, перед применением и монтажом должны пройти повторный контроль на предмет возможных механических повреждений полученных в период хранения.

4.2 Приемка изделий на площадке

Для приемки металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий на строительной площадке необходимо подготовить ровное место и обеспечить подъезд транспортного средства с изделиями для его разгрузки.

Сверяют количество изделий, указанное в накладных документах, с их реальным количеством. Проверяют комплектность принадлежностей фасонных частей и вспомогательного оборудования.

Сразу после доставки на рабочую площадку необходимо при помощи внешнего осмотра проверить изделия на предмет повреждений полученных в ходе транспортировки: трещины, царапины, сколы, расслоения или другие механические повреждения. Не соответствующие нормативным требованиям ТУ, изделия складываются отдельно.

Входной контроль поступающих материалов заключается в проверке соответствия их качеству, количеству, техническим условиям, паспортам, сертификатам соответствия и другим документам, подтверждающим качество продукции. А также в проверке соблюдений требований к разгрузке, монтажу и хранению.

На всех этапах контроль осуществляет инженерно-технический работник, ответственный за ведение работ.

4.3 Земляные работы

Исполнителем должен быть получен ордер на производство земляных работ. До начало земляных работ должна быть произведена геодезическая разбивка границ котлована с закреплением на местности оси установки металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий.

При наличии действующих сетей в зоне производства работ, должна быть создана комиссия в составе лиц ответственных за существующие сети. Для уточнения места положения существующих сетей и предотвращение аварии на них.

Земляные работы должны вестись в соответствии с проектной документацией согласованной в производство работ и выполняться в соответствие с СП 45.13330.2017.

При разработке траншей и котлованов должны соблюдаться правила техники безопасности в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002*.

Разработка грунта, как правило, производиться механизированным способом в отвал или с вывозом автотранспортом на утилизацию в места временного складирования грунта с возможным последующим завозом для планировки местности.

4.4 Монтаж изделий

Доставленные на строительную площадку металлокомпозитные/ стеклопластиковые изделия раскладываются на площадке временного хранения. Возможно производить монтаж непосредственно с транспортных средств согласно часовому графику доставки металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий, увязанному с общим графиком монтажных работ.

Монтаж изделий на заранее подготовленное железобетонное основание производится с помощью крана.

Укладка самого изделия производиться на уплотненное выровненное песчаное основание толщиной 100мм.

Запрещается: сбрасывать металлокомпозитные/стеклопластиковые изделия в  котлован; перемещать металлокомпозитные/стеклопластиковые изделия вдоль траншеи волоком,  бить о стенки котлована!!!

При перерывах в монтаже емкостей необходимо зафиксировать емкости от смещения, а так же прикрыть открытые горловины временными заглушками, чтобы исключить попадания внутрь емкостей грязи или посторонних предметов.

Внимание!!! Для монтажа необходимо заказать кран в соответствии с весом металлокомпозитной/стеклопластиковой емкости и необходимым вылетом стрелы.

Монтаж металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий:

- монтажник стропит емкость с помощью универсальных нейлоновых строп подает сигнал машинисту автокрана поднять груз;

- проверив надежность строповки, монтажник разрешает установку емкостей на подготовленное основание;

- двое других монтажников после установки емкости на основание  центрируют ее на плите (согласно проектных решений);

- первый монтажник подает сигнал машинисту ослабить стропы и опустить емкость на основание;

- монтажники расстроповывают емкость;

- установленную емкость окончательно центрируют;

- монтажники производят окончательное закрепление емкостей стяжными ремнями или анкерами.

Входящие и выходящие патрубки обычно выполняются из раструбных труб ПВХ или других материалов при условии обеспечения герметичности места сопряжения с металлокомпозитными/стеклопластиковыми изделиями по согласованию с заказчиком.

Ниже приведены основные рекомендации по устройству и стыковке раструбных труб ПВХ.

Раструбные трубы ПВХ соединяются путем вдвигания гладкого конца одной трубы в раструб другой трубы. Герметизация стыка осуществляется за счет наличия в раструбе уплотнительного кольца специальной формы.

Раструбное соединение с резиновым уплотнением производится в следующей последовательности:

- раструб трубы и кольца резиновых прокладок тщательно очищаются от грязи и жира;

Особое внимание уделяют части около резинового кольца. Не допускается попадание песка и грунта

- на резиновое кольцо внутри раструба трубы, чистой материей наносят тонкий слой смазки (жидкое мыло);

- чистой материей наносят тонкий слой смазки на гладкий конец трубы.

Гладкий конец трубы заходит в раструб до тех пор, пока не совпадет с контрольной отметкой, нанесенной на внешней поверхности гладкого конца.

Контрольная метка	Параллельно

Контрольная метка

При затруднении соединения, необходимо приостановить работу и вынуть трубу. После выяснения и устранение причин (возможные причины: частичное сдирание резинного кольца, попадания под резинку посторонних предметов каменей и. т.д.) операцию повторяют вновь. Следует убедиться, что гладкий конец правильно проходит через резиновое кольцо по всей окружности.

Если торец гладкого конца трубы упирается в уплотнительное кольцо в раструбе, происходит сдирание в процессе соединения трубы.

Для перехода с раструба или гладкого конца на гофрированные трубы типа «ПРАГМА» рекомендуем использовать специальные переходные муфты «Муфта переходная с раструба трубы ПВХ на трубу ПРАГМА».

4.5 Фиксация горизонтальных  стеклопластиковых изделий

Для предотвращения смещения и всплытия горизонтальных металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий при обратной засыпке и действий грунтовых вод необходимо установить фиксирующие стяжные ремни из синтетических неэластичных материалов. Стяжные ремни устанавливаются путем закрепления металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий через специальные закладные проушины, расположенные на монолитной железобетонной плите.

Таблица 5.1 – Таблица подбора стяжных ремней по длине для горизонтальных изделий

| Диаметр емкости мм | 1100-1800 | 2000-2500 | 2600-3200 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ремня ширина 50мм | Длина ремня 6000 мм | Длина ремня 7500 мм | - | - |
| Тип ремня ширина 75 мм | - | - | Длина ремня 10000 мм | Длина ремня 12000 мм |

Стяжные ремни располагаются на расстоянии 0,8-1,0м. В месте установки горловин ремни располагаются на расстоянии 2,0-2,1м. Стяжные ремни располагаются на емкости, предотвращая их возможное соскальзывание. После установки стяжных ремней металлокомпозитные/стеклопластиковые изделия фиксируются на плите с помощью ручных зажимов расположенных на ремнях. Зажимы должны располагаться ближе к железобетонной плите и не вдавливаться в корпуса изделий.

Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном патрубке. Нагрузки на входные и выходные патрубки емкостей на изгиб, кручение и растяжение недопустимы.

После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их натяжку, а так же  проверить не вдавливаются ли они в корпус изделия.

При высоком уровне грунтовых вод и в агрессивных почвах к металлу необходимо обработать оцинкованные зажимы битумной мастикой или солидолом.

4.6 Монтаж технологического колодца

После проведения обратной засыпки до проектного уровня необходимо произвести монтаж (установку) технологического колодца в посадочное место – соединительный раструб, расположенный на корпусе резервуара.

Установка производится с помощью крана, либо вручную - при малых габаритах технического колодца. Технический колодец подводится к раструбу и центрируется – лестница, расположенная в резервуаре (при наличии) должна совпадать с расположением лестницы в техническом колодце, после чего необходимо произвести совмещение стыковочного кольца, расположенного в нижней части технического колодца и опустить корпус колодца пока не произойдет стыковка раструба и корпуса технического колодца.

Далее необходимо зафиксировать стыковочное место путем вкручивания саморезов, либо болтовым соединением как показано на сборочной схеме. Для герметизации стыковочного шва необходимо использовать ленту-герметик, следуя указаниям по применению, расположенным на упаковке ленты-герметика. Для полноценной герметизации стыка ленту-герметик при укладке необходимо прогревать с помощью ручного строительного фена, либо газовой горелки (не допуская сильного перегрева) прижимая ленту прикаточным валиком.

4.5 Обратная засыпка

После монтажа на подготовленное железобетонное основание, центровки и фиксации положения металлокомпозитных/стеклопластиковых изделий необходимо залить в резервуар воду на уровень 200-300мм и уплотнить пространство под нижней частью емкости.

При этом уплотнение может производится с помощью ручной трамбовки, деревянного бруса и т.д . Не допускается контакта уплотняющего оборудования с емкостью во избежание её повреждения.

В качестве материала обратной засыпки применяется песок средней крупности. При использовании песка не допускается наличия в нем крупных валунов размером более 50 мм, глинистых комков, строительного мусора и т.д.

После возведения опорных железобетонных конструкций, толщина которых определяется расчетом, и набором бетона своей прочности необходимо продолжить обратную засыпку резервуаров песком средней крупности.

Запрещается производить обратную засыпку при наличии в опорной конструкции снега, льда или использовать мороженый материал обратной засыпки.

Запрещается использовать местный грунт и супеси в качестве материала обратной засыпки.

После уплотнения пространства под нижней частью емкости (несущее ложе) приступают к послойной обсыпке и трамбовке пространства вокруг изделий.

Машинист экскаватора с ковшом «обратная лопата» разгружает песок малыми порциями по обе стороны емкости. Толщина каждого слоя обсыпки вокруг изделий не должна превышать 200 мм. Во избежание горизонтальных смещений емкостей, уплотнение материала обсыпки выполняется послойно равномерно с обеих сторон и в равной степени в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017  «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

# БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

При монтаже металлокомпозитных изделий должны соблюдаться правила по технике безопасности и противопожарной охране при производстве строительных работ, в т.ч. при работах на компрессорных, гидравлических и электрических установках согласно  СНиП 12- 03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников, находящихся в нетрезвом состоянии, запрещается.

Запрещается нахождение работников в опасной зоне работы механизмов.

Рабочие площадки должны быть оборудованы необходимыми ограждениями, защитными предохранительными устройствами, сигнальными фонарями по всей длине строительной площадки, обеспечивающими безопасность работ. Рабочие места, проходы, подмости и т.д. должны иметь освещение согласно действующим нормам.

Освещенность стройплощадки и рабочих мест должна быть не менее 50 люкс.

Подготовительные работы должны быть закончены до начала производства основных работ. До начала земляных работ вблизи существующих инженерных коммуникаций, нанесенных на сводном плане сетей, необходимо вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации для оформления акта-допуска на производство работ.

Приобъектные и базовые площадки складирования должны быть обеспечены противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения. Ответственность за пожарную охрану, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения в целом несет начальник участка, или ответственное лицо, назначенное приказом. Материалы складируются на выровненной площадке с жестким покрытием

Все рабочие, а также лица, осуществляющие технический надзор, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты (каски, спецодежда, обувь, очки и т.п.) и обязаны во время работы ими пользоваться. На рабочем месте должна находиться аптечка для оказания первой помощи.

Перед началом работы по монтажу резервуара ответственный за проведение работ должен произвести инструктаж с машинистами автокрана и экскаватора, выдать им наряд-допуск, схему производства работ.

В рабочей зоне запрещено находиться посторонним лицам.

Машинисты не должны оставлять без наблюдения машины при работающем двигателе.

Во избежание повреждения действующих линий электропередачи (ЛЭП) в процессе работ устанавливают охранные зоны в обе стороны от крайних проводов. Работать на машине в охранной зоне ЛЭП разрешено при полностью снятом напряжении.

Для осуществления руководства строповкой грузов и оборудования в смене назначается старший стропальщик.

Рабочие места с применением оборудования, пуск которого осуществляется извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о пуске, а при необходимости - связь с оператором.

Запрещается разводить огонь, хранить легковоспламеняющиеся вещества рядом с местами прокладки и хранения металлокомпозитных изделий.

Места складирования изделий должны быть обеспечены средствами пожаротушения. В случае возникновения пожара и загорания их следует тушить любыми средствами пожаротушения.

Все технологическое, электрическое, монтажное оборудование и инструменты, работающие под напряжением свыше 36 В, должны быть заземлены в соответствии с требованиями Правил устройства и эксплуатации электроустановок.

При работе с лазерными приборами следует избегать прямого попадания луча в глаза. Запрещается ставить зеркала или блестящие металлические предметы на пути прохождения луча. Луч должен проходить, по возможности, выше головы или ниже пояса работающих.

Участок, где ведутся работы, должен быть огражден и установлен предупредительный плакат.

Корпус лазерного прибора и блока питания необходимо заземлять.

Луч не должен выходить за пределы строительной площадки.

# РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурс изделия до первого _________________ капитального______________ (среднего, капитального) ремонта_________________5_(Пять) лет_______________________________ параметр, характеризующий наработку в течение срока службы _50_ лет, в том числе срок хранения 1 (один)_ лет (года) __________________ без упаковки __________________________ в консервации (упаковке) изготовителя, _____________________в складских помещениях _________________________ в складских помещениях, на открытых площадках и т. П. Межремонтный ресурс____________2 (два) года _________________________ параметр, характеризующий наработку при текущем, среднем и капитальном ремонте (ах) в течение срока службы 50 лет Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. Директор Гурьянов В.В. Должность Личная подпись Расшифровка подписи МП 03.2022г. месяц, год

- Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

- Изготовитель обязуется устранить любые дефекты или брак Изделия, выявленные в период срока Гарантийной эксплуатации Изделия, при условии соблюдения потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

- Установленный Изготовителем срок Гарантийной эксплуатации составляет 12 месяцев, начиная с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня ее поставки (передачи) первому Покупателю (исключение составляет комплектующее оборудование сторонних производителей входящее в комплект поставки, гарантийные сроки которого установлены в соответствующих паспортах оборудования этих производителей) и только в случае выполнения монтажных работ под контролем представителей Изготовителя (шефмонтаж) и пуско-наладочных работ непосредственно представителями Изготовителя.

- При предъявлении претензий, потребитель должен составить акт рекламации и приложить документ с пометкой о дате продажи первому Покупателю.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Сепаратор предварительной очистки AGMA-MC-SOP-10 № 01372-1 наименование изделия обозначение заводской номер Упакован(а) ООО «Гиперион» _ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. Директор Гурьянов В.В. Должность Личная подпись Расшифровка подписи МП 03.2022г. месяц, год

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сепаратор предварительной очистки AGMA-MC-SOP-10 № 01372-1 наименование изделия обозначение заводской номер изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. МП Гурьянов В.В. личная подпись расшифровка подписи 03.2022г. месяц, год

# ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

- Гарантийные обязательства теряют силу при внесении потребителем изменений в схему или конструкцию изделия, а также при нарушении правил ее эксплуатации.

- Гарантийные обязательства распространяются только на работы, связанные с монтажом, наладкой и пуском изделия в эксплуатацию под руководством шефмонтажа или бригадой монтажно-наладочного участка ООО «Гиперион».

- ООО «Гиперион» оставляет за собой право модификации  и внесения изменений в комплект поставки (см. таблицу 4.1), направленных на улучшение технических характеристик.

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ . СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ С ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СВЕДЕИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление | Открепление |  |

# РЕМОНТ И УЧЁТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

# УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | выполнившего работу | приняв-шего работу |  |

# УЧЕТ РАБОТЫ

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата вы- полнения | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | принявшего работу |

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

| Дата | Наименование работы и причина её выполнения | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Принявшего работу |  |

# ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи- нальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

| Наименование и обозначение составной части изделия | За- вод- ской номер | Дата изготовления | Перио- дич- ность осви- детель- ствова- ния | Освидетельствование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очеред- ного освиде- тель- ствова- ния | Дата | Срок очеред- ного освиде- тель- ствова- ния | Дата | Срок очеред- ного освиде- тель- ствова- ния |  |

# ХРАНЕНИЕ

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приёмки на хранение | Снятие с хранения |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1